ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.	CZĘŚĆ OPISOWA
1. Oświadczenie projektanta
2. Opis techniczny
3. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z PIIB
II.	CZĘŚĆ PRZEDMIAROWA
1. Przedmiar robót odc od km 0+000 do km 4+554
2. Przedmiar robót odc od km 4+554 do km 10+361
III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Rys. nr 1 – Przekroje normalne - skala 1:50
2. III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
      ROBÓT

1. Rys. nr 5 - Przekroje poprzeczne - skala 1:100 - 4 arkusze
2. Rys. nr 6 – Szczegóły konstrukcyjne zatoka autobusowa – skala 1:500 – 2 arkusze
3. Rys. nr 7 – Szczegóły konstrukcyjne –skala 1:10, 1:50 – 3 arkusze
4. Rys. nr 8 – Szczegóły konstrukcyjne przepustów – skala 1:50 – 9 arkuszy
5. Rys. nr 9 - Szczegół konstrukcyjny ścianki czołowej – skala 1:25
6. Rys. nr 10 – Zjazdy gospodarcze - skala 1:100

OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie technicznych podstaw do realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 1746 N na odcinku Cichy – Duły poprzez możliwość zastosowania nawierzchni z betonu cementowego.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej nr1746  N. Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1877 N w m. Cichy (dowiązanie do istniejącej krawędzi jezdni), koniec na krawędzi drogi wojewódzkiej w m. Duły. Całkowita długość remontowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 10361,00 m. W zakresie opracowania ujęto remont istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi.

Zakres opracowania obejmuje:
-	remont drogi powiatowej,
-	remont chodników i zatok autobusowych,
-	remont odwodnienia drogi powiatowej,
-	remont przepustów pod koroną drogi,
-	remont zjazdów indywidualnych i publicznych,
-	remont skrzyżowań z drogami bocznymi,
-	wykonanie stałej organizacji ruchu.
3. Istniejący stan
3.1. Charakterystyka zagospodarowania terenu
Projektowany odcinek drogi powiatowej łączy ze sobą miejscowości Cichy i Duły. W ciągu drogi zlokalizowane są miejscowości Barany oraz Olszewo. Na całym odcinku drogi jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 - 6,0 m. W miejscowościach Cichy, Barany, Olszewo, Duły droga przebiega w terenie zabudowy zagrodowej gdzie pas drogowy jest częściowo zagospodarowany – urządzone zjazdy do posesji oraz odcinki chodników przyległych do jezdni. Na całym opracowywanym odcinku tereny przyległe są terenami rolniczymi. Pomiędzy miejscowościami droga przebiega przez tereny rolne oraz leśne. Przebieg projektowanej drogi zasadniczo pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi. Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje się na krawędzi pasa drogowego przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 656 w miejscowości Duły.
W ramach opracowania ujęto włączenie drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej.
3.2. Gospodarka istniejącym drzewostanem
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej rozwiązaniem drogowym. Drzewa zlokaliowane w pasie drogowym należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owiniecie pni drzew matami słomianymi i osłonięcie deskami.
W granicach obszaru robót ziemnych należy usunąć wszystkie karcze po drzewach usuniętych wcześniej.

3.3. Istniejące uzbrojenie podziemne
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia terenu:
-	sieć wodociągowa,
-	siec kanalizacji sanitarnej,
-	napowietrzna i doziemna linia energetyczna nN,
-	kablowe sieci telekomunikacyjne.
Napotkane uzbrojenie terenu nie podlegające przebudowie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
3.4. Warunki gruntowo-wodne
Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi maksymalnie do głębokości 4,0 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, że w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie.
Holocen jest reprezentowany przez warstwę nawierzchni i nasypy o różnym składzie.
Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych
i glin piaszczystych. W wykonanych otworach nr 5 i 6 nawiercono wodę gruntową.
W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji można stwierdzić, że na badanym terenie występują proste i złożone warunki gruntowe w zależności od lokalizacji.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:
- nawierzchnia bitumiczna zniszczona o miąższości nie przekraczającej 0,05 m,
- nieregularny bruk
- nasypy o różnym składzie litologicznym przeważnie jednak zbudowane z gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym i plastycznym grupa nośności związana z warunkami wodnymi podłoża G2 do G3
- grunty organiczne (namuły i torfy) barwy ciemnej brunatnej.
- grunty spoiste (piaski gliniaste i gliny pylaste nieskonsolidowane) w stanie twardoplastycznym.
Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Założenia projektowe
droga powiatowa
-	klasa drogi L 1/2
-	prędkość projektowa Vp=50 km/h,
-	jezdnia podstawowa szerokość przekrój trasowy 2x2,25 m:
- m. Cichy 2 x 2,50 m,
- m. Barany 2x2,25 m,
- m. Olszewo 2x3,0 m
- m. Duły 2x 2,25 m
-	pobocza – szerokość 2 x 1,0 m,
-	chodniki - szerokości 1,5 m,
-	zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m.
4.2. Projektowany układ sytuacyjny
Dla potrzeb prac projektowych założono kilometraż roboczy. Początek opracowania w km 0+000,00 na krawędzi drogi powiatowej nr 1877N w m. Cichy. Koniec opracowania w km 10+361,00 na granicy pasa drogowego drogi powiatowej – przed skrzyżowaniem z droga wojewódzką nr 656 w m. Duły. Zaprojektowane zjazdy indywidualne i publiczne stanowią włączenia w układ lokalnych dróg publicznych.
Na trasie zastosowano łuki poziome o promieniach od R=35 m do R=1000 m wraz z odpowiednimi prostymi przejściowymi oraz przechyłkami.
Szczegółowe rozwiązania projektowanego układu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 2.
4.3. Rozwiązanie wysokościowe
Początek i koniec opracowania dostosowano do istniejących rzędnych wysokościowych urządzonych dróg. Niweleta przebiega w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu, tak aby było możliwe zapewnienie dojazdu do istniejących zabudowań. Rozwiązania wysokościowe zapewniają sprawne odwodnienie jezdni drogi.
Na odcinku drogi zaprojektowano:
-	spadki podłużne w zakresie od 0,053% do 6,72%,
-	łuki pionowe wklęsłe od R=600 m do R=7000 m,
-	łuki pionowe wypukłe od R=200 m do R=10000 m.
Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rys. nr 3.
4.4. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000,00 do km 0+570,00
-	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 5 cm,
od km 0+570,00 do km 5+670,00
- warstwa z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego,

od km 5+670,00 do km 6+960,00
-	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) gr. 5 cm,

od km 6+960,00 do km 10+361,00
- warstwa z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego,

konstrukcja jezdni na poszerzeniach
-	warstwa z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm,
-	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 15 cm,
-	warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

konstrukcja zatoki autobusowej
-	warstwa z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm,
warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm,

konstrukcja zjazdów i dróg gminnych KR1 (30 cm) o nawierzchni z betonu cementowego
-	warstwa z betonu cementowego C30/37 gr. 15 cm,
-	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 15 cm.

konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej
-	kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
-	podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
-	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm.

konstrukcja chodnika
-	kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
-	podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,
-	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 10 cm.

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm i 15x22 cm, obrzeza betonowe o wym 6x20 cm.
4.5. Odwodnienie nawierzchni
Zgodnie z opracowaniem podstawowym.
4.5.1. Rozwiązania techniczne przepusty

Zgodnie z opracowaniem podstawowym.

4.5.2. Rozwiązania techniczne rurociągi drenarskie

Zgodnie z opracowaniem podstawowym.

5. Bilans terenu
Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem	- 54.639,46 m2,
w tym:
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna	- 49.466,60 m2,
- jezdnia – nawierzchnia z betonu cementowego	- 49.466,60 m2,
- zjazdy – nawierzchnia z betonu cementowego	- 2.939,50 m2,
- zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej	- 481,36 m2,
- zatoki autobusowe – nawierzchnia z betonu cementowego	- 411,20 m2,
- chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej	- 1.340,80 m2,

6. Ochrona konserwatorska
Obszar objęty opracowaniem nie leży w obszarze objętym ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Obszar realizacji inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7. Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie narusza interesu osób trzecich. Przyjęta technologia wykonania robót minimalizuje ingerencje w środowisko. Bezwzględnie stosować zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
8. Gospodarka odpadami
Zgodnie z opracowaniem podstawowym.
9. Roboty ziemne
Grunt z wykopu zostanie wywieziony na odkład. Grunt na nasyp należy dowieźć z dokopu. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania skarp i zakładania trawników. Ze względu na podniesienie niwelety o stałą wartość 11 cm na odcinkach w których wykonana zostanie nawierzchnia z betonu cementowego, przyjęto, iż objętość poboczy jaka była do wykonania w rozwiązaniu nawierzchni z betonu asfaltowego zostanie wykonana jako nasyp, a pobocza zostaną wykonane zgodnie z mieszanki zgodnej z opracowaniem podstawowym jednak o grubości 11 cm.
10. Docelowa organizacja ruchu
Zgodnie z opracowaniem podstawowym.

Opracował